AYARLANABİLİR MİKROPİPETLER   TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ayarlanabilir Pipetlerin Volümü :

- 0.1 –2ul / 0.5 –10ul /1 –10ul / 2 –20ul / 5 –50ul /10 –100ul / 20 –200ul / 100 –1000ul

- veya  0.5 – 5 ml  /  1 – 10 ml    Pipetler  Dijital  ekranlı  olmalıdır.

- Pipetlerde  çalışma esnasında ayarlanan volüm görülmelidir.

- Pipetlerin mikrometrik hacim ayarlaması hassas bir şekilde yapılabilmelidir.

- Serbest rotasyonlu başlık, istenmiyen hacim değişikliklerini  engellemelidir.

- Farklı Pipet uçlarına uyumu için, yüksekliği ayarlanabilir uç ejektörün  olmalıdır.

- I S O   9001     + 8655 + 17025 Belgeli olmalıdır.

- İmalat hatalarına karşı, kırılma ve kötü kullanım dışında 3  yıl Fabrika Garanti

belgeli olmalıdır.

- Temizlik için kolay sökülebilmelidir.

- Her pipetin Fabrikaca verilmiş Kalite Kontrol Sertifikası ve Kullanma Talimatı olmalıdır.

- Bakım, Kalibraj ve yedek parça 10 yıl Distribütör tarafından taahhüt edilmelidir.

- Sterilizasyon, pipetin  tamamı otoklavlanabilir   120   C. 20 dakikada yapılmalıdır.

- Şoklara, UV ışını ve otoklava dayanıklı olmalıdır.

- Entegre anahtar ve kilitleme mekanizmalı Swift-Set sistemi ile kolay, Uluslar arası Standardlara uyumlu kalibrasyon sistemi olmalıdır.

- Kalibraj etiketi otoklava dayanıklı olmalıdır.

- Pipetle birlikte yedek kalibraj etiketleri verilmelidir.

- Her pipetin içinde  CE  IVD 98/79EEC Uygunluk Beyanı Sertifikası olmalıdır.

- Dış ambalajın etiketinde Pipetin Seri No.su ve Barkod  işareti olmalıdır.

- Distribütör firmasının Teknik  servis verebilmek için  T.S.E. den Hizmet

- Yeterlilik  belgesi bulunmalıdır.

- Her pipetin kutusunda pipetin seri No. belirtilmiş kalibrasyon sertifikası

- bulunmalıdır.

- Setlerde gerektiğinde 6 adet lik dönerli pipet sehpası olmalıdır.